DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa inwestycji:    Remont drogi gminnej w m. Lubiewo na długości 2600 m na dz. nr 36/1, 97/3, 100, 28/1, 96/1, 96/2 w obrębie Lubiewo Gmina Mikołajki

Adres:	            Lubiewo, gmina Mikołajki, powiat mrągowski,

województwo  warmińsko – mazurskie

Inwestor:	                            Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Opracował: inż. Radosław Hornicki

Mikołajki, czerwiec 2008 r.

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu drogi gminnej położonej w Lubiewie

- DANE OGÓLNE

1.1. Dane inwestora

Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

1.2.  Opracowane przez

inż. Radosław Hornicki

  - Podstawa opracowania

Dokumentacja została wykonana dla inwestora – Gminy Mikołajki.

Materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie             /Dz. U. Nr 43, poz. 430/

- mapa ewidencyjna obrębu Lubiewo wydana przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie

- Wytyczne Projektowania Dróg i Ulic, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14.05.1999r.

- Obowiązujące normy

- Pomiary i badania własne w terenie

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest poprawa przepustowości drogi, bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu drogowego na drodze gminnej położonej na działkach o nr ewid. 36/1, 97/3, 100, 28/1, 96/1 i 96/2 w obrębie Lubiewo Gmina Mikołajki.

Prace polegać będą na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni poprzez położenie dwóch warstw. Warstwa pierwsza gr. 10 cm  podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa druga gr. 10 cm  z mieszanki kruszywa naturalnego w ilości 80% z kruszywem przekruszonym w ilości 20%.

Poniższe opracowanie obejmuje:

remont drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego, obiektu położonego na terenie gminy Mikołajki

- w tym:

- uregulowanie szerokości jezdni do wielkości 5,00 m,

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi gminnej,

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa droga położona jest w m. Lubiewo Gmina Mikołajki.

W chwili obecnej nawierzchnię drogi stanowi warstwa żwirowa, która podatna jest na warunki pogodowe, w szczególności opady atmosferyczne, podczas których powstają wyboje oraz kałuże utrudniające użytkowanie obiektu.

- STAN PROJEKTOWANY

Mając na celu zapewnienie komfortu użytkowania obiektu oraz zapobieganie dalszej degradacji nawierzchni, przewidziano wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi.

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie droga z jezdnią o nawierzchni szutrowej na długości 2600 m.

4.1. Projektowane technologie

Przyjęto następujące parametry do projektowanej przebudowy:

- droga klasy L,

- kategoria ruchu KR-2,

4.2. Droga w planie

Przy projektowaniu drogi kierowano się jak najlepszym wpasowaniem w istniejące otoczenie (istniejący teren, zabudowania, istniejące zjazdy). Projektowana jezdni na całym odcinku – 5,00 m.

4.3. Profil podłużny

Projekt przebudowy drogi zakłada korektę istniejącego profilu, zmniejszenie różnic wysokości terenu z jednoczesnym dostosowaniem się do istniejących zjazdów.

Na całości jezdni projektuje się wykonanie nowej nawierzchnię szutrową.

Profil podłużny został zaprojektowany tak, aby przebudowywana droga posiadała wymagane minimalne spadki podłużne zapewniające spływ wód opadowych.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia  na całym odcinku przebudowywanej drogi:

- warstwa wiążąca gr. 10 cm z mieszanki kruszywa naturalnego w ilości 80%  z kruszywem przekruszonym w ilości 20%,

- podbudowa gr. 10 cm  z kruszywa naturalnego

4.5. Odwodnienie projektowanej nawierzchni

Przewidziano powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych. Na całej długości jezdni zastosowano spadek poprzeczny jednostronny o wartości 5% oraz wyprofilowanie rowów drogowych.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zaprojektowano 2600 m drogi o szerokości 5,0 m.

Pow. jezdni – 13.000,00 m2,

- USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ

Teren, na którym przewiduje się prowadzenie prac budowlanych nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Ponadto działki nie są położone na terenach górniczych, w związku z czym inwestycja nie podlega określeniom wpływu eksploatacji górniczej.