NR POSTĘPOWANIA 3/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego

w trybie przetargu nieograniczonego

Zadanie pn.

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki”

w formule “Zaprojektuj i wybuduj”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach

SIWZ zatwierdzona w dniu :16.11.2016r.

Prezes Zarządu  ZWiK Sp. z o.o. w Mikołajkach

Jarosław Pesta

ROZDZIAŁ I

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11-730 Mikołajki

ul Dąbrowskiego 7

# NIP: 845-14-97-202

tel. 87 421 65 88.

fax: 87 421 66 19.

e-mail: zwik@mikolajki.pl

strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

W związku ze spełnianiem przesłanek dotyczących zamówień sektorowych, o których mowa w art.3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4, art. 132 ust. 2 oraz zgodnie z treścią art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn.zm. – dalej: ustawa), postępowania o udzielanie zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cytowanej wyżej ustawy (418.000 euro dla dostaw i usług oraz 5.225.000 euro dla robót budowlanych) prowadzone są w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach z dnia 30.08.2016r.

Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

2. Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na własnej stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.zwik.mikolajki.pl, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

4. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszej

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny słownik zamówień CPV.

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45232423-3 | Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków |
| 45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |
| 45255600-5 | Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji |
| 45232400-6 | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45232460-4 | Roboty sanitarne |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45223200-8 | Roboty konstrukcyjne |
| 45232152-2 | Roboty budowlane w zakresie przepompowni |
| 45232421-9 | Roboty w zakresie oczyszczania ścieków |
| 45233140-2 | Roboty drogowe |
| 45252127-4 | Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków |
| 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót obejmujących „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki”  w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

3.2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym  zakres prac projektowych, dostaw oraz robót określa SIWZ oraz Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”), zawarty w Załączniku Nr 10 do SIWZ.

Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia.

Jakiekolwiek podane w Programie funkcjonalno – użytkowym  nazwy własne są przykładowe, zaś ewentualne wskazanie przez Zamawiającego producenta lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

3.3. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w oparciu o technologię bioreaktorów membranowych MBR z zanurzonymi modułami membran w ramach inwestycji realizowanej w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki”.

3.4. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie projektowania nowych i

modernizacji istniejących obiektów oczyszczalni ścieków, obejmującej projekty budowlane i inne niezbędne dokumenty i uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskanie pozwoleń na budowę,

2) wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) wszystkich robót budowlanych, prac montażowych i prób technologicznych, związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami technologicznymi i wyposażeniem oczyszczalni, w tym:

- Wymianę istniejącego sitopiaskownika

- Zmianę technologii pracy istniejących reaktorów SBR na układ przepływowy

- Budowę instalacji bioreaktorów membranowych MBR

- Budowę budynku dmuchaw

- Realizacja pozostałych robót towarzyszących.

3) Główne kierunki działań, które wpłyną na usprawnienie efektywności działania oczyszczalni ścieków w Mikołajkach, zarówno w odniesieniu do linii ściekowej jak i osadowej:

- Zwiększenie niezawodności działania części mechanicznej oczyszczalni ścieków – przez m.in. instalację nowego sitopiaskownika wyposażonego w układ do płukania piasku oraz płukania i prasowania skratek.

- Wprowadzenie energooszczędnych dmuchaw przeznaczonych do napowietrzania komór osadu czynnego.

- Budowę instalacji MBR jako zabezpieczenie odbiornika przed zrzutem zawiesin, piany itp.

- Zmiana aranżacji pracy istniejących reaktorów SBR z porcjowego na przepływowy.

4)  „Projekt budowlany” rozbudowy i modernizacji oczyszczalni w miejscowości  Mikołajki, lub „Projekt budowlano-wykonawczy”, o którym mowa w pkt 3 ppkt 7 lit. c) SIWZ, w szczególności:

a) ma obejmować wszelkie niezbędne budowle, instalacje i urządzenia w branżach:

architektoniczno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej,

b) ma być podstawą wystąpienia przez Zamawiającego o udzielenie pozwolenia na budowę (na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mikołajkach),

c) ma uwzględniać założenia i uwarunkowania przedstawione w „Programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na

terenie Aglomeracji Mikołajki”.

d) ma być opracowany zgodnie z:

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290),

Rozporządzeniem Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z późn. zmianami),

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

5). W zakresie kompletnej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu:

a) Projekt budowlany – w 5 egzemplarzach,

b) Dokumentację geotechniczną – w 5 egzemplarzach,

c) Projekt wykonawczy – w 3 egzemplarzach.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w ramach realizacji zamówienia zamiast Projektu budowlanego oraz Projektu wykonawczego wykonał tylko Projekt budowlano-wykonawczy (w 5-ciu egzemplarzach) będący podstawą do wystąpienia o pozwolenie na budowę, czyli projekt spełniający oprócz wszystkich wymagań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, także przedstawiający wszelkie niezbędnie uszczegółowienia rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych – jak w projekcie wykonawczym.

d) Kosztorys inwestorski – w 2 egzemplarzach,

e) Przedmiar robót – w 2 egzemplarzach,

f) Całość opracowania oprócz w/w dokumentów w wersji papierowej w wersji elektronicznej z rozszerzeniem PDF, a kosztorys inwestorski i przedmiar robót także w programie rozszerzeniem ath na nośniku elektronicznym – w 2 egzemplarzach.

6) Wykonanie robót budowlanych oraz prac montażowych, obejmuje w szczególności:

a) Wykonanie wszelkich obiektów, sieci i instalacji technologicznych oraz zagospodarowania terenu, zgodnie z projektem budowlanym i zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno użytkowym (PFU).

b) Kompletacja i dostawa urządzeń, przyrządów i aparatów, określonych w projekcie wykonawczym i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

c) Opracowanie projektu rozruchu mechanicznego i technologicznego oczyszczalni oraz sprawowanie nadzoru technologicznego w trakcie rozruchu.

d) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego oczyszczalni dla poszczególnych etapów inwestycji.

e) Zakończenie inwestycji potwierdzone stosownym Protokołem Odbioru Końcowego, potwierdzającym prawidłową pracę modernizowanej oczyszczalni i osiągnięcie wymaganych, określonych w PFU parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

7)  Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) Opracowanie wniosków i wystąpień o uzgodnienia wraz z przygotowaniem załączników graficznych do odpowiednich gestorów mediów i uzgodnienie dokumentacji w ZUD.

b) Przygotowanie danych oraz opracowanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie stosownych urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie do odbiornika ścieków oczyszczonych w docelowej ilości i o parametrach, o których mowa w PFU.

d) Uzyskanie innych uzgodnień potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę (np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

e) Dostosowanie istniejącego systemu sterowania do zaprojektowanej technologii i wszystkich nowych urządzeń, wraz z możliwością raportowania pracy urządzeń oraz istotnych parametrów technologicznych, w tym stanów awaryjnych.

f) Przeprowadzenie prób, w tym w szczególności prób szczelności zbiorników, kanałów itp. oraz testów odbiorowych.

g) Wykonanie badań niezbędnych do prowadzenia eksploatacji zmodernizowanej oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami, w  tym  badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz odgromowej dla instalacji elektrycznych przedmiotowej inwestycji.

h) Realizacja warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach.

3.5.  Obowiązki Wykonawcy przedstawione są we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

3.6.  Uwagi i wymagania dodatkowe:

a) Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym:

(wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku polskim producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych,

(przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów,

(elementy konstrukcji urządzeń winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska, w którym będą zainstalowane,

(prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie nie niższym niż określonym w PFU.

( wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami,

warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru;

(  Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

(  dokumenty (atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca, któremu zostanie udzielone przedmiotowe

zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów. Za koordynację dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

b) W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z

Zamawiającym zakresu wprowadzanych rozwiązań modernizacyjnych oraz planowanych do zastosowania nowych urządzeń i obiektów.

c) Na każdym etapie projektowania będzie wymagane zachowanie ścisłego kontaktu z Zamawiającym oraz uwzględnienie jego sugestii i weryfikacji dotyczących rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych.. Sugestie Zamawiającego dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych, będą wiążące dla Wykonawcy.

d) Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego praw własności intelektualnej oraz udzielenia licencji na zasadach określonych w §17 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

e) Przedstawiona przez Wykonawcę oferta powinna spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

3.7. Wymagane gwarancje i rękojmia:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac/ robót w wymiarze co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru końcowego, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo określone w rozdz. 14 SIWZ. Gwarancja jakości i rękojmia obejmują:

- wykonaną Dokumentację Projektową

- roboty budowlano-instalacyjne

- dostarczone urządzenia

- sprawność technologiczną instalacji (wymagane parametry jakości ścieków oczyszczonych).

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest  przenieść na Zamawiającego uprawnienia z gwarancji udzielonych przez producentów urządzeń dostarczonych w ramach realizacji realizowanej  Umowy oraz wydać Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancji wystawione przez producentów – zgodnie z gwarancją producenta, ale nie mniej niż 12-miesięcy.

3.8.  Wykonawca musi być też ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy /brutto/.

Dowód ubezpieczenia – kopię polisy Wykonawca musi dostarczyć przed podpisaniem umowy.

3.9. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

1) Wykonawca wykonywał będzie roboty w czynnym obiekcie w związku z czym zobowiązany będzie prowadzić roboty z jak najmniejszą uciążliwością w funkcjonowaniu oczyszczalni. Związana z tym będzie odpowiednia organizacja prac budowlanych t.j. utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, wolnym od zagrożeń, przeszkód i zanieczyszczeń na ciągach komunikacyjnych.

2) Osiągniecie założonych parametrów musi być spełnione przy zapewnieniu możliwości eksploatacji istniejących obiektów w czasie trwania prac,

3) Wykonawca zobowiązuje się do ochrony urządzeń  naziemnych i podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie,

4) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany będzie do prowadzenia

robót budowlanych w sposób umożliwiający pracownikom Zamawiającego oraz służbom ratowniczym, porządkowym i bezpieczeństwa publicznego dostęp do obiektu.

5) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu prac doprowadzić teren budowy oraz jego okolicę do stanu czystości, tak aby dostęp do pracujących urządzeń oczyszczalni odbywał się bez zakłóceń.

3.10. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;

2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność

profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;

3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

4) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Całkowity czas realizacji wszystkich prac w ramach niniejszego kontraktu wyniesie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:

1) Projekty budowlane i inne niezbędne dokumenty i uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę - 2 miesiące od dnia podpisania umowy,

2)  Uzyskanie pozwoleń na budowę – max. 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,

3) Realizacja obiektów związana z modernizacją części ściekowej oczyszczalni (wymiana sitopiaskownika, zmiana systemu napowietrzania, wykonanie instalacji MBR) – do dnia 30.06.2017,

4)  Realizacja pozostałych robót towarzyszących – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,

5) Gwarancja  jakości i rękojmi za wady – 12 miesięcy od podpisania Protokołu końcowego dla całości Robót.

4.2. Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia na 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z możliwością jego skrócenia, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo określone w rozdz. 14 SIWZ.

4.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac/ robót w wymiarze co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru końcowego, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo określone w rozdz. 14 SIWZ.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postepowaniu.

5.2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące::

1. W zakresie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat - w tym okresie, należycie wykonał:

a) co najmniej 1 kompletny projekt budowlano-wykonawczy dotyczący budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków.

b) co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym, które objęte są przedmiotem zamówienia, tj.: zrealizował budowę, przebudowę lub rozbudowę jednej  oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 3000 m³//dobę.

Zamawiający uzna także za spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat - w tym okresie należycie zrealizował co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie jak opisany w pkt. a) i pkt. b) powyżej.

Przy dokonywaniu oceny spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców.

2. dysponuje osobami bądź będzie dysponował osobami na czas realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń, upoważniające w świetle obowiązujących przepisów do:

a) projektowania bez ograniczeń w specjalnościach (co najmniej 1 osoba w każdej specjalności): konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

b) kierowania i nadzorowania robót w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

Wymagane w tym zakresie osoby to:

Kierownik Budowy (co najmniej 1 osoba) - posiadający następujące kwalifikacje:

- co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy (liczone od dnia uzyskania uprawnień), w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Kierownik Robót Sanitarnych (co najmniej 1 osoba) – posiadający następujące kwalifikacje:

-  co najmniej 4 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków,

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Kierownik Robót Elektrycznych (co najmniej 1 osoba) – posiadający następujące kwalifikacje:

- co najmniej 4 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków,

-  uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę.

5.3.Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278).

1) Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz.U.2016.65,

2) na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.

5.5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn.zm.),.

5.6. Dodatkowo Zamawiający na mocy art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

5.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 (z

zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz 16-20 ustawy lub ust. 5.6 niniejszego

rozdziału, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5.7 niniejszego rozdziału SIWZ.

5.9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.10. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJĄCYCH SPELNIENIE WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

6.1. Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania,

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy:

1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy  Pzp– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 5 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

6.3. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rodz. 5 ust. 5.2. SIWZ, Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

6.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b.ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 6.2 dotyczącego tego podmiotu.

6.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 6.2 dotyczącego każdego z wykonawców występujących wspólnie.

6.6. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

6.7. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z treści dokumentów wymienionych w ust. 6.6. do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a).

6.8. Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest

w innej formie niż pieniądz.

6.9.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenia zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6.10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a

następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta wstępnie została oceniona jako

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.11.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta

wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy wskazanych w rozdziale 7.

6.12.Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać

Zamawiającemu pisemnie w formie oryginału. W powyższym zakresie przepisy art. 26 ust.

3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio.

6.13.Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oraz propozycję treści oświadczenia

(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ), o którym mowa w art. 24 ust. 1pkt. 23

ustawy, Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej pod

adresem: www.bip.zwik.mikolajki.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania o

zamówienie publiczne.

ROZDZIAŁ VII

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSI ZLOŻYĆ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA

Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca

którego oferta wstępnie zostanie oceniona najwyżej, zobowiązany będzie do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy:

1) Wykazu projektów wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat – w tym okresie, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których projekty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy projekty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego projekty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – propozycję wzoru wykazu wykonanych projektów, Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy,

Należy złożyć wypełniony i podpisany Załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami.

2)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to

w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,

na rzecz których roboty te zostały wykonane – propozycję wzoru wykazu wykonanych

robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy,

3) dowody (referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

roboty budowlane były wykonane) określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie robót, o którym mowa w pkt. 1 zostały wykonane należycie, w szczególności informacje

o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

Należy złożyć wypełniony i podpisany Załącznik nr 7 do SIWZ wraz z dowodami.

7.2.  Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – propozycję wzoru wykazu osób, Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy,

Należy złożyć wypełniony i podpisany Załącznik nr 8 do SIWZ..

7.3. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

7.4. Na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 7.4 niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu .

7.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.5. niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

7.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

przedłożonego dokumentu.

ROZDZIAŁ VIII

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP

8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie (tylko w formie oryginału – załącznik nr 4 do SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inny podmiot zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy  Pzp oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy, o których mowa w rozdziale 5 ust. 5.6 SIWZ.

8.4. Zobowiązanie innego podmiotu powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. W celu oceny powyższego, Zamawiający żąda dokumentu „Zobowiązanie innego podmiotu” sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, z którego musi wynikać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8.5.Skuteczne udostępnienie potencjału w postaci kwalifikacji i doświadczenia w zakresie

prac/robót budowlanych będzie wymagało faktycznej realizacji prac przez podmiot

udostępniający potencjał.

8.6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega

Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału.

8.7.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale 7 ust. 7.4.

8.8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w rozdziale 6 ust. 6.1 i 6.2.

ROZDZIAŁ IX

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w

języku polskim.

9.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2016.1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030).

W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną dokument musi mieć formę skanu oryginału pisma.

9.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.4. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

9.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

9.8. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego:

1) w formie pisemnej na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki.

2) faksem na numer: 87 421 66 19.

3) w formie elektronicznej, tj. w formie skanu oryginału pisma na adres e-mail: zwik@mikolajki.pl

9.9. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Jarosław Pesta, tel. 606 139 395. fax: 87 421 66 19.

ROZDZIAŁ X
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.1. Wymagania podstawowe:

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę,

2) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska),

3) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z treści dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione,

4) oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy,

5) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby,

6) każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisania, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione,

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

8) zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

11.2. Forma oferty:

1) ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełnione dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI  SIWZ,

2) ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem),

3) zaleca się, aby oferta była trwale zszyta, a jej zapisane strony były ponumerowane,

4) Formularz Oferty, oświadczenia Wykonawcy oraz zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy, należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii,

5) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo inny podmiot albo

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,

6) dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie

klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej

prawdziwości,

11.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503):

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,

2) strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając np. „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 )”,

3) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty,

4) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł oraz wykazał stosownym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

11.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:

1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),

b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / pełnomocnictwa / zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich

Pełnomocnika.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za podpisanie umowy i jej wykonanie,

3) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako

Pełnomocnik,

4) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający

ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać co najmniej:

a) określenie członków konsorcjum, poprzez podanie nazw podmiotów, siedzib, numer odpowiedniej ewidencji (działalności gospodarczej, wpisu do właściwego rejestru),

b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać

nazwę inwestycji, jej lokalizację, określenie inwestora (zamawiającego),

c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia,

d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia,

e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków,

f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. Datą rozpoczęcia funkcjonowania konsorcjum może być dzień podpisania umowy lub wskazana w umowie inna data. Istotne jest, aby konsorcjum było powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert,

5) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego:

a) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy  Pzp oraz ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy,

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z ust. 5.2 rozdziału V SIWZ.

6) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np. odpis z właściwego rejestru, oświadczenia dotyczące okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inny Wykonawca, itp. – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,

b) dokumenty wspólne takie jak np. Formularz Oferty, oświadczenie o spełniania warunków

udziału w postępowaniu, wykaz wykonanych prac/robót budowlanych, wykaz osób kadry kierowniczej skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, itp. Składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego

dotyczą składane dokumenty,

7) wypełniając Formularz Oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają

do nich zastosowanie zasady określone w ust. 4 niniejszego rozdziału SIWZ. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw nie spełniają, bowiem wymogu z art. 23 ustawy. Zakłada on, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich,

9) w przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana przez wszystkich wspólników,

10) obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą

przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający

nie może także żądać od małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich

współpracę.

ROZDZIAŁ XII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 06.12.2016r. do godz. 11:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki.

12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy niezwłocznie.

12.3. Opakowanie i oznakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730

Mikołajki oraz oznaczyć jak niżej:

nazwa i adres wykonawcy

............................................

............................................

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki.

„Oferta przetargowa na  „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki”

opatrzyć klauzulą „nie otwierać” przed 06.12.2016r. godz. 11:15

12.4.Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. Jeżeli

dojdzie do otwarcia nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie

pominięta podczas rejestracji i w toku dalszego procedowania.

12.5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

12.6. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu

oferty powinny być dostarczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed

upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a

opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub

WYCOFANIE.

12.7. Ofertę wycofaną Zamawiający zwróci w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo

złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o wycofaniu oferty i kosztami zwrotu obciąży

Wykonawcę.

12.6.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu  06.12.2016r. o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego tj. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki.

12.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków

płatności zawartych w ofertach.

## 12.8. Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.bip.zwik.mikolajki.pl niezwłocznie po otwarciu ofert informacje dotyczące kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwę (firmę), adres (siedzibę) Wykonawców, a także informacje dotyczące cen złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

12.9. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być udostępnione po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

12.10. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1) wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu, wraz z określeniem sposobu udostępnienia,

2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,

3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali niezwłocznie miejsce, termin i sposób udostępnienia jawnych dokumentów, o czym poinformuje wnioskodawcę,

4) bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

ROZDZIAŁ XIII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty (robocizny, materiałów i sprzętu) oraz wszystkie składniki określone w opisie przedmiotu zamówienia i inne składniki skalkulowane przez Wykonawcę, w tym w szczególności wynikające z dokonanych oględzin terenu inwestycji, a także wynikające z własnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę przedmiary robót, o których mowa w Rozdziale III pkt 3.4. ppkt 5 lit. e) SIWZ, mają wyłącznie charakter pomocniczy, a ewentualne rozbieżności ze stanem rzeczywistym nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń, z uwagi na obowiązujący, ryczałtowy charakter wynagrodzenia.Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt.

13.2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ.

13.3. Rozliczenia między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w

polskich złotych na podstawie wystawianych faktur, przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy, w terminach płatności do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z tym że zasady zapłaty wynagrodzenia po wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych etapów inwestycji przewidzianych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i potwierdzonych przez Strony w stosownych protokołach odbioru, podane są w Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

13.4. Zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Zamawiający określa, że procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

13.5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z Programu Funkcjonalno – Użytkowego, jak również nie ujęte w nim, a bez których nie można wykonać całości przedmiotu zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenie planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), projektu organizacji robót, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.

13.6.Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę

zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmuje się wszystkich

robót objętych PFU opisującym przedmiot zamówienia stanowiącym część składową SIWZ

oraz opisanych w SIWZ i Umowie.

W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków

wykonania zamówienia.

13.7.Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie zostaną ustalone na okres

ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.

13.8. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa może spowodować odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy .

13.9. W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z ustawą Wykonawca

składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015r. o

zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

(weszła w życie od 01.07.2015r.) nałożyła na Zamawiającego obowiązek doliczenia podatku

VAT płaconego przez niego do wartości netto Wykonawcy w przypadku:

- tak jak obecnie – wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak i

wprowadzonych nowelizacją zmian w ustawie o VAT,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia

przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

13.10. W ramach ustalonej ceny Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe do  wykonanych opracowań i dokumentacji powykonawczej bez dodatkowego wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ XIV

OPIS KRYTERIOW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

14.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

14.2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:

| Lp | Nazwa kryterium | Znaczenie (waga) kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Gwarancja jakości i rękojmi za wady | 30% |
| 3 | Skrócenie terminu wykonania zamówienia | 10% |
| 4 | Suma | 100% |

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

14.3. Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg wag podanych w specyfikacji

1. Cena – 60%

Kryterium „cena”  (C)  rozpatrywane będzie na podstawie ceny ryczałtowej /brutto/ za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty sporządzonym wg załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna maksymalnie 60 punktów, a każdej następnej ofercie zostanie przyporządkowana liczba punktów

proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cn

C = ----------------- x 60 % x 100, gdzie:

Cb

C - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych nie podlegających odrzuceniu,

Cb - cena oferty badanej,

60 % - waga (znaczenie) kryterium.

2. Gwarancja jakości i rękojmi za wady  – 30%

Kryterium „Gwarancja jakości i rękojmi za wady (G) rozpatrywane będzie na podstawie

deklaracji Wykonawcy zawartej w pkt. 2a Formularza Oferty, gdzie Wykonawca powinien podać okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na prace objęte przedmiotem zamówienia, wyrażony w postaci całkowitej liczby lat. Zamawiający ustala minimalny wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę na okres min. 1 roku, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Punkty w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmi za wady” (G) zostaną przyznane tylko za przedłużenie terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady o okres dłuższy niż ustalony minimalny wymagany okres w następujący sposób:

a) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres równy 1 rok, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, oferta taka w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmi za wady” otrzyma 0 punktów, ponieważ punkty w tym kryterium zostaną przyznane tylko za przedłużenie terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady o okres dłuższy niż ustalony minimalny termin.

b) za przedłużenie terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady o okres dłuższy niż ustalony

minimalny wymagany okres, punkty w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmi za wady” będą przyznane według następujących zasad:

- w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 2 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wykonawca otrzyma: 6 pkt.

- w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 4 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wykonawca otrzyma: 12 pkt.

- w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 6 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wykonawca otrzyma: 18 pkt.

- w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 8 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wykonawca otrzyma: 24 pkt.

- w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 10 lat lub więcej, licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wykonawca otrzyma: 30 pkt.

c) Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji jakości i rękojmi za wady maksymalnie

na okres 10 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres dłuższy niż 10 lat, Zamawiający obliczając ilość punktów, w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmi za wady”, będzie traktował taki zapis tak, jakby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi na okres 10 lat,

d) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres krótszy niż 1 rok,

wówczas Zamawiający obowiązany będzie odrzucić taką ofertę, zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, jako nie odpowiadającą treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

e) jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady, jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynoszący 1 rok, licząc od dnia końcowego odbioru robót, jeżeli Wykonawca zaoferuje inny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, tj. niepełne okresy lat (2, 4, 6, 8 lub 10 lat), wówczas w celu przyznania punktacji, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu, natomiast zadeklarowany okres zostanie wpisany do umowy jako obowiązujący.

W kryterium „Gwarancja jakości i rękojmi za wady” Wykonawca może uzyskać maksymalnie – 30 punktów. Wymagane jest podanie w Formularzu Oferty okresu gwarancji

jakości i rękojmi za wady wyrażonej w całkowitej liczbie lat.

3. Skrócenie terminu wykonania zamówienia  – 10%

Kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia” (T) rozpatrywane będzie na

podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w pkt. 2b Formularza Oferty, gdzie Wykonawca

powinien wskazać całkowitą liczbę miesięcy o jaką zamierza skrócić maksymalny termin wykonania prac projektowych  i robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, który został wyznaczony na okres max. 12miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Punkty w kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia”  zostaną przyznane

tylko za skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do ustalonego

przez Zamawiającego maksymalnego wymaganego okresu 12 miesięcy (365 dni) , licząc od dnia zawarcia umowy w następujący sposób:

a) jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres wykonania przedmiotu zamówienia na 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, oferta taka w kryterium „Skrócenie terminu wykonania

zamówienia” otrzyma 0 punktów, ponieważ punkty w tym kryterium zostaną przyznane

tylko za skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres wskazany

przez Zamawiającego,

b) za skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do ustalonego

przez Zamawiającego maksymalnego wymaganego okresu 12 miesięcy (365 dni), licząc od dnia zawarcia umowy, będą przyznane według następujących zasad:

- w przypadku deklaracji skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 12 dni

kalendarzowych, Wykonawca otrzyma: 2 pkt,

- w przypadku deklaracji skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 24 dni

kalendarzowych, Wykonawca otrzyma: 4 pkt,

- w przypadku deklaracji skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o  36 dni

kalendarzowych, Wykonawca otrzyma: 6 pkt,

- w przypadku deklaracji skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 48

dni kalendarzowych, Wykonawca otrzyma: 8 pkt,

- w przypadku deklaracji skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 60

dni kalendarzowych lub więcej, Wykonawca otrzyma: 10 pkt,

c) Wykonawca może skrócić termin wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie o

60 dni w stosunku do maksymalnego terminu ustalonego przez Zamawiającego. Jeżeli

Wykonawca skróci termin wykonania przedmiotu zamówienia o więcej niż 60 dni,

wówczas Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „Skrócenie terminu wykonania

zamówienia” będzie traktował taki zapis tak, jakby Wykonawca skrócił termin

wykonania przedmiotu zamówienia o 60 dni, ponieważ ze względów technologicznych

związanych z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, nie może być zastosowany

zbyt krótki termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia,

d) jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres wykonania przedmiotu zamówienia dłuższy niż 12 miesięcy, wówczas Zamawiający obowiązany będzie odrzucić taką ofertę, zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, jako nie odpowiadającą treści SIWZ, z zastrzeżeniem

art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

e) jeżeli Wykonawca zaoferuje w inny sposób skrócenie terminu wykonania zamówienia,

tj. inne okresy niż: 12, 24, 36, 48  lub  60 dni kalendarzowych, wówczas w celu przyznania

punktacji, skrócenie terminu wykonania zamówieni zostanie zaokrąglone w dół do

wskazanego okresu, natomiast zadeklarowane skrócenie terminu wykonania zamówienia

zostanie wpisane do umowy jako obowiązujące.

W kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia” Wykonawca może uzyskać

maksymalnie – 10 punktów. Wymagane jest podanie w Formularzu Oferty okresu skrócenia

terminu wykonania zamówienia wyrażonego w całkowitej liczbie dni kalendarzowych.

4. Łączna punktacja.

Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

14.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

14.5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie

wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.

14.5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego

oferta została poprawiona.

14.6. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.7. Zamawiający nie może poprawić błędu polegającego na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem dyspozycji wynikającej z

art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

ROZDZIAL XV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

15.1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści  tysięcy złotych).

15.2. Wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu (przed upływem terminu składania ofert) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Mikołajki nr konta: 56 9350 0001 0005 9662 2072 0002

z dopiskiem „Wadium na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki”

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

15.3. W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia lub gwarancji Zamawiający wymaga aby treść poręczenia lub gwarancji obejmowała przyrzeczenie bezwarunkowej, niezwłocznej i na pierwsze żądanie Zamawiającego zapłaty sumy objętej poręczeniem lub gwarancją.

15.4. Wadium wniesione przelewem na rachunek Zamawiającego uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.

15.5. Wykonawcę, którego oferta, nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia.

15.6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty wyłącznie w formie oryginału.

15.7. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Ustawy.

15.8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w Art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

15.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

15.10. Wadium musi zabezpieczać ofertę co najmniej przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

ROZDZIAL XVI

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

16.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2) WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy dowody ubezpieczenia – kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy /brutto/ wraz z dowodem jej opłacenia.

3) złożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót wraz z podaniem zakresu prac projektowych i robót (w układzie miesięcznym ), terminu wykonania prac projektowych robot, ich ceny, który po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie elementem umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą,

4) złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby skierowane do wykonywania prac  projektowych i robót objętych umową odpowiednich uprawnień i kwalifikacji zawodowych, tj. kserokopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego - aktualne na dzień zawierania umowy, podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, zgodnie z wykazem osób kadry kierowniczej, które Wykonawca skierował do wykonania niniejszego zamówienia;  złożenia oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązków .

5) dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, dotyczy to również wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,

6) dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawcy oraz podmiotów trzecich, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy polegającego na zasobach podmiotów trzecich, zawierającej

zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na cały okres realizacji zamówienia oraz solidarną odpowiedzialność podmiotu trzeciego z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy podmiot trzeci.

16.2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentów oraz poinformuje o formalnościach związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

16.3. Nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co może skutkować konsekwencjami określonymi w art. 94, ust. 3 ustawy.

ROZDZIAŁ XVII

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH.

1. Zamawiający przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zmiana postanowień  umowy jest dopuszczalna w przypadkach wskazanych w § 24 mowy.

ROZDZIAL XVIII

TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi  wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

d) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające informację, o których mowa w pkt. 18.1. a) lub d).

18.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

18.5. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XIX

PODWYKONAWCY

19.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w pkt. 10 Formularza Oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy / podwykonawcom z podaniem procentowego udziału lub wartości część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom oraz nazwę firmy podwykonawcy / podwykonawców.

19.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia :

1) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

2) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

19.3. Zamawiający zweryfikuje nowych podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ. Wykonawca obowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie lub rezygnacji w formie pisemnej.

19.4. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo muszą zawierać:

1) obowiązek przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

2) wskazanie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian,

3) obowiązek przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,

4) zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych prac,

6) zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami,

7) wysokość kar umownych, z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub za każdy dzień nieterminowej zapłaty, liczony od dania określonego w umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty; w przypadku braku zapłaty kara będzie naliczana do dnia przedstawienia zamawiającemu dowodu, że zapłata została dokonana;

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - za każdy stwierdzony taki przypadek;

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - za każdy stwierdzony taki przypadek;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty - za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie tej zmiany, aż do dnia przedstawienia zamawiającemu poprawnej umowy o podwykonawstwo.

19.5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19.6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu

umowy

19.7. Szczegółowe postanowienia w zakresie podwykonawstwa określone zostały w § 11 wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ XX

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem mowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

20.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy,

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

20.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowienie

zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę

samorządu terytorialnego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

20.4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i powinien zawierać w swej treści:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia),

3) kwotę zobowiązania,

4) termin ważności gwarancji,

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na

każde pisemne żądanie Zamawiającego.

20.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.

20.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie i na zasadach określonych w art. 151 ustawy.

20.7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy

przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w

innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

20.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

20.9. Wypłata, o której mowa w ust. 20.8 niniejszego rozdziału, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

ROZDZIAŁ XXI

OFERTY CZĘŚCIOWE

Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zadanie objęte przedmiotem zamówienia stanowi integralną całość realizacyjną, dlatego nie przewidziano podziału zamówienia na części i nie przewiduje się składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ XXII

OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ XXIII

ZAMOWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 USTAWY

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

ROZDZIAŁ XXIV

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ XXV

POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień obowiązującego u Zamawiającego, jako zamówienie sektorowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot, o których mowa w art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może wnieść umotywowane Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych na zakwalifikowanie zamówienia jako sektorowego.

1) Wykonawcy zgodnie z Regulaminem w trakcie postępowania przysługuje prawo wniesienia umotywowanego Protestu na czynności Zamawiającego lub ich zaniechanie. Protest wnosi się w terminie nieprzekraczalnym 3 dni od chwili powzięcia wiadomości stanowiącej podstawę do jego wniesienia. Wniesienie protestu nie powoduje skutków prawnych stanowiących podstawę do zmiany terminów określonych w zamówieniu.

2) Przy zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej kwoty o których mowa w pkt 1

wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo

zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XXVI

POZOSTAŁE INFORMACJE

26.1. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad:

* udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku,

* zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia,

* zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana zostanie czynność przeglądu,

26.2. Zamawiający informuje, iż wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

26.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26.4. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie art.  29 ust. 3a ustawy:

26.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

26.6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

26.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

26.8. Zgodnie z art. 143a UST. 3 ustawy Zamawiający określa, że procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

26.9. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy - nie dotyczy

26.10. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty,

Załącznik nr 2 - Oświadczenie - art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 ustawy Pzp,

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp,

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego,

Załącznik nr 5 - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Załącznik nr 6 – Wykaz projektów zrealizowanych przez Wykonawcę.

Załącznik nr 7 – Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, które objęte są

przedmiotem zamówienia.

Załącznik nr 8 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej.

Załącznik nr 10 –Program Funkcjonalno – Użytkowy

Załącznik nr 11 -  Dokumentacja projektowa istniejących obiektów

Załącznik nr 12 – Decyzja Środowiskowa

Załącznik Nr 1

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Nr REGON firmy :...............................

Nr fax ..................................................

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach

ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę ryczałtową:

1. Cena

Cena (z VAT):……….……………….. PLN, tym stawka należnego podatku VAT ……. %. Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie */ nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić do do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego1) * w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić dalszą część zdania; w przypadku nie wskazania żadnej odpowiedzi, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ze względu na zaoferowanie towaru (wskazać nazwę, rodzaj ) …………….. lub usługi ……………….. o ich wartości ………………… (bez kwoty podatku), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (patrz Rozdział XIII ust. 13.8 SIWZ).

1. Oświadczamy, że powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia.

2.Termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji i płatności – zgodnie z ostanowieniami SIWZ, przy czym dodatkowo deklarujemy, że:

- UDZIELIMY Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na prace objęte przedmiotem zamówienia, na okres: …… lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia  (należy podać całkowitą liczbę lat 2, 4, 6, 8, 10 ...),

- SKRÓCIMY TERMIN wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do ustalonego przez Zamawiającego maksymalnego wymaganego terminu o ……….dni (należy podać liczbę dni kalendarzowych: 12, 24, 36, 48 lub 60) tym samym deklarujemy, że termin wykonania zamówienia wynosić będzie ………… dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy podać liczbę dni kalendarzowych  odpowiednio: 365 –12/24/36/48/60 wybrać odpowiednio ),

#### 3.Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.

#### 4.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

#### 5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do  niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach przy ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

#### 7. Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143b – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Wadium w kwocie: 40 000,00. zł. zostało wniesione w dniu ................................... , w formie: ........................................................................................................................................

W przypadku wniesienia gotówki, wadium należy zwrócić na konto ………………...

9.Wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji faksem lub drogą elektroniczną oraz zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego, do niezwłocznego potwierdzania faktu ich otrzymania. Numer faksu lub adres e-mail, na który należy kierować przekazywane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje:

numer faksu: ………

adres poczty elektronicznej e-mail: ………………………………………

10. Oświadczam, że powierzę podwykonawcom wykonanie następującego zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia (wypełnić tylko w przypadku udziału podwykonawców):

| Zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy / podwykonawcom | Procentowy udział lub wartość część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy / podwykonawcom (o ile jest znana) | Nazwa (firma) podwykonawcy | Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach art. 22a ustawy Pzp |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE* |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE* |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE* |

* (niepotrzebne skreślić)

11. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

12. Uważam się za związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert,

13.  Spis treści

Oferta została złożona na ................................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ...................

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ ...............................................................................................

2/ ...............................................................................................

3/ ...............................................................................................

4/ ...............................................................................................

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

.............................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA!

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Załącznik  nr  2

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Dot:  „Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

- INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY:

| Identyfikacja Wykonawcy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy: | ………………………..……………. ………………………..……………. |
| Adres pocztowy: Adres do korespondencji: | …………….…………..…………..… ………………………..……………. |
| KRS / CEiDG | ………………..……………………… |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | …………….……….………………. ……………………..………………. |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | ………………..……………………… ………………..……………………… ……………..………………………… ………………..……………………… |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ? 2) | [ ] Tak [ ] Nie |

2)   Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

- mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

- małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp):

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na „Uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp,  z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn.zm.).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………..……..……..……………...........………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………….……………………..……………… (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp złożę w wyznaczonym terminie wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. 7 SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Dot:  „Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na „Uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego: : Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, oświadczam, co następuje:

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 5 ust. 5.2 pkt. 1 lit. a) i b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące zdolności technicznej i zawodowej oraz potwierdzam, że osoby, które będą skierowana do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót posiadają stosowne uprawnienia i  kwalifikacje zawodowe wymagane przez Zamawiającego.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale 5 ust. 5.2 pkt. 1 lit. a) i b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

- ……………………………………………………………………………………….……….

- ..……………………………………………………………………………………………… w następującym zakresie: …………………………………………………………..…………..

……………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp złożę w wyznaczonym terminie wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale 5 ust. 5.2 pkt. 1 lit. a) i b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

.........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot:  „Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (WZÓR)

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Ja/My niżej podpisani, …………………………….….……………..……..……………………

(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

działający w imieniu .....................................................................................................................

(wpisać nazwę i adres podmiotu)

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na „Uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, udostępniamy Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

nasze zasoby, tj.:

            - Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy szczegółowo określić co zostanie udostępnione Wykonawcy oraz jaką część robót lub czynności będzie wykonywał inny podmiot)

            - Zdolność techniczna lub zawodowa osób skierowanych do realizacji zamówienia, w zakresie osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wymaganych przez Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy szczegółowo określić, kto zostanie udostępnione Wykonawcy i jakie czynności będzie wykonywał

3.	Ponadto oświadczam/y, że:

1)	udostępniam/y wskazane wyżej zdolności na cały okres realizacji zamówienia, tj.

……………………………………………………………………………………………..

(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniający swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)

- wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie umowy:

………………………………………………………………………………………………

(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)

.........................................,dn. ............................

Miejsce i data złożenia zobowiązania

……………….………............................

Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

POUCZENIE

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innego podmiotu, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia że nie zachodzą w stosunku do podmiotu trzeciego podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, a na żądanie Zamawiającego przedkłada także wszystkie dokumenty określone w rozdz. 7 ust. 7.3 SIWZ dotyczące tego podmiotu potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

Załącznik  nr  6

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Dot:  „Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Wykaz projektów wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat przed

dniem wszczęcia postępowania odpowiadających swoim rodzajem pracom

projektowym, które objęte są przedmiotem zamówienia *

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................

Adres Wykonawcy ...............................................................................................................

| Lp | Nazwa projektu | Zamawiający (nazwa, adres, telefon kontaktowy) | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |

* co najmniej 1 kompletny projekt budowlano-wykonawczy dotyczący budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków.

W załączeniu do niniejszego wykazu dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane projekty

zostały wykonane należycie..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

.........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik  nr  7

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Dot:  „Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, które objęte są przedmiotem zamówienia *

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................

Adres Wykonawcy ...............................................................................................................

| Lp | Nazwa projektu | Zamawiający (nazwa, adres, telefon kontaktowy) | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |

* co najmniej  1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym, które objęte są przedmiotem zamówienia, tj.: zrealizował budowę, przebudowę lub rozbudowę jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 3000 m3/dobę.

W załączeniu do niniejszego wykazu dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane projekty

zostały wykonane należycie

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

.........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik  nr  8

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Dot:  „Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................

Adres Wykonawcy ..................................................................................................

Oświadczam, że wykonamy zamówienie przy udziale następujących osób:

| Lp | Funkcja | Imię i nazwisko | Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba) |  | Wykształcenie: Uprawnienia budowlane: - Zakres: - Nr uprawnień: |  |
| 2. | Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (1 osoba) |  | Wykształcenie: Uprawnienia budowlane: - Zakres: - Nr uprawnień: |  |
| 3. | Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba) |  | Wykształcenie: Uprawnienia budowlane: - Zakres: - Nr uprawnień: |  |
| 4. | Kierownik Budowy (1 osoba) |  | Uprawnienia budowlane: - Zakres: - Nr uprawnień: |  |
| 5. | Kierownik Robót Sanitarnych (1 osoba) |  | Uprawnienia budowlane: - Zakres - Nr uprawnień |  |
| 6. | Kierownik Robót Elektrycznych (1 osoba) |  | Uprawnienia budowlane: - Zakres - Nr uprawnień |  |

Uwaga: proszę podać wymagane informacje w odniesieniu do każdej ze wskazanych osób

wyznaczonych do pełnienia danej funkcji wskazując w szczególności na posiadane uprawnienia,

wykształcenie, doświadczenie zawodowe odpowiednio do wymagań sformułowanych w

pkt. 5.2. ppkt 2) SIWZ. W szczególności proszę o podanie dokładnych informacji odnośnie

doświadczenia, tj.: dat dla przedsięwzięć, w których dana osoba uczestniczyła oraz ich rodzaju,

wykonywanej funkcji w ramach przedsięwzięcia.

Oświadczam(my), że wyżej wymienione osoby są członkami okręgowej izby samorządu

zawodowego.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

.........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 9

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Dot:  „Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................

Adres Wykonawcy ..................................................................................................

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”  prowadzonym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, działając zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) w imieniu Wykonawcy informuję/-emy, iż:

1) 4spośród wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu

razem z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184. 1618 i

1634 .) należą następujące podmioty:

a) ………………………….,

b) ………………………….,

c) …………………………. .

Jednocześnie oświadczam/-y, że wskazane powyżej powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego, na dowód czego przedstawiam następujące dowody5:

……………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………....

2) 6spośród wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu brak jest podmiotów należących razem z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184. 1618 i 1634 .).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

.........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

4 W przypadku złożenia oświadczenia zgodnie z ust. 2 , ust. 1 należy wykreślić,

5 Jeżeli dotyczy, w przeciwnym wypadku wykreślić.

6 W przypadku złożenia oświadczenia zgodnie z ust. 1, ust. 2 należy wykreślić,