NR POSTĘPOWANIA: 9/2017

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Przedmiot zamówienia:

„Budowa sieci  wodociągowej Woźnice – Grabnik”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach

SIWZ zatwierdzona w dniu: 04.08.2017

Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mikołajkach

Jarosław Pesta

I.   NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11-730 Mikołajki

ul. Dąbrowskiego 7

KRS 0000181739

NIP 845-14-97-202

tel. 87 4216 588

fax 87 4216 619

e-mail: zwik@mikolajki.pl

strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl

II. 	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

W związku ze spełnianiem przesłanek dotyczących zamówień sektorowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4, art. 132 ust. 2 oraz zgodnie z treścią art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn.zm. – dalej: ustawa)), postępowania o udzielanie zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cytowanej wyżej ustawy (418.000 euro dla dostaw i usług oraz 5.225.000 euro dla robót budowlanych) prowadzone są w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach z dnia 30.08.2016r.

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

„Budowa sieci wodociągowej Woźnice – Grabnik ”

Kody CPV przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV – 45000000-7 Roboty budowlane

CPV – 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

CPV – 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

CPV – 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV – 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

CPV – 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV – 45233140-2 Roboty drogowe

CPV – 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych

i linii energetycznych

CPV – 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych,

i elektromagnetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie

terenu

CPV – 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Mikołajki.

- Charakterystyka terenu inwestycji

Trasa projektowanego rurociągu prowadzi przez teren z istniejącą rozproszoną zabudową. Nie przecina kompleksów leśnych, zalesień bądź szkółek. Na gruntach uprawowych występuje pokrycie tylko zasiewami urodzajowymi, a w obniżeniach terenowych występuje roślinność łąkowa. Obszar objęty projektem przecinają drogi nieutwardzone i wewnętrzne na terenach nieruchomości. Teren na którym planowana jest przebudowa uzbrojony jest w techniczną infrastrukturę podziemną i naziemną. W obrębie inwestycji znajdują się linie energetyczne napowietrzne, kablowa sieć telekomunikacyjna, tory kolejowe, lokalna kanalizacja sanitarna, zalicznikowe energetyczne linie kablowe. W pobliżu punktu włączenia przebiega istniejąca droga asfaltowa. W wyniku projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba wyłączenia terenu spod użytkowania rolniczego ani wyburzeń trwałych obiektów budowlanych. Na terenie objętym opracowaniem stwierdza się występowanie form ochrony przyrody. Jest to Mazurski Park Krajobrazowy oraz OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód. Ze względu na występowanie wody gruntowej przewiduje się utrudnienia realizacyjne związane z warunkami gruntowo-wodnymi.

- Roboty:

- Metoda układania rurociągów zależna będzie od warunków terenowych. Sieć wodociągową i przyłącza należy układać w otwartym wykopie. Pod drogami, rowami melioracyjnymi i torami przejścia należy wykonywać metoda przewiertu horyzontalnego.

- Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie, natomiast  w miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem – bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Podczas prowadzenia rurociągu w skarpach należy zachować minimalne przykrycie rurociągu.

- Wykonywać wykopy wąskoprzestrzenne z umocnieniem pionowych ścian szalunkiem lub, jeśli jest to możliwe, można stosować wykopy o skarpach skośnych. Szerokość wykopu powinna zapewniać odpowiednią ilość miejsca do prac montażowych.

- Roboty ziemne prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, w powiązaniu z PN-86/B-02480 - Grunty budowlane.

- Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej o grubości  15 cm, po ułożeniu obsypać warstwą piasku na szerokość wykopu, do wysokości rury. Następnie dokonać zasypki na szerokość wykopu o gr. 30 cm ponad wierzch przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodów nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu, obiektów i urządzeń na przewodzie oraz ich izolacji.

- Przed przystąpieniem do wykopów należy wykonać urządzenia odwadniające zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Proponowane jest stosowanie igłofiltrów oraz pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu.

- Sieć wodociągowa

Przebieg sieci wodociągowej przedstawiono w części graficznej opracowania.

Pokrycie zapotrzebowania na wodę dla projektowanej sieci nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej Dn 110 mm we wsi Woźnice.

Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE 100 PN10 SDR 17 ø110 x 6,6mm L= 26,5m ; ø 140x8,3mm L=1746,50m; ø 160x9,5mm L = 1855,85; PE 100-RC PN10 ø 160 L=710,78; PE 100-RC PN10 ø 315x28,6mm L=32,20; PE żeliwo kołnierzowe ø 125 L=2,0 m łączonych za pomocą zgrzewania, zapewniając pełną szczelność przewodów.

W najniższych punktach sieci zaprojektowano studnie odwadniające, a w najwyższym studnię z zaworem odpowietrzająco – napowietrzającym.

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej znajduje się skrzyżowanie z torowiskiem linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Ełk dz. Nr 550 – teren zamknięty PKP.

Na sieci zaprojektowanej na terenie zamkniętym  zaprojektowano studnię odwodnieniową SO1 ø 1500mm oraz komorę zasuw SZ ø1200 mm.

Przejście pod torami kolejowymi zaprojektowano w technologii Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego (HDD) rurą PE 100 RC o średnicy zewnętrznej ø 160x14,6 a bezpośrednio pod torowiskiem od studni odwodnienia SO1 do studni SZ dodatkowo w rurze osłonowej PE 100 SDR11 ø 315x28,6 mm. Długość przewiertu w rurze osłonowej wynosi 32,2m. Zaprojektowano także przewiert wyłącznie rurą przewodową od granicy terenu do studni SO1 do długości 94,64m oraz od studni SZ do granicy terenu o długości 25,2m. Budowę na terenie zamkniętym PKP należy prowadzić zgodnie z warunkami PKP oraz projektem budowlanym.

Do wykonania sieci należy stosować rury i kształtki PE oraz żeliwne, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną aprobatę techniczną, spełniają wymagania PN oraz zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN80, armatura odcinająca, nawiertki według zestawienia zawartego w projekcie budowlanym. Uzbrojenie projektowanej sieci należy oznakować tabliczkami umieszczonymi na stalowych słupkach lub na ścianie budynku.

- Przyłącza wodociągowe

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE 100 PN10 SDR17 o średnicy 40x4,2 mm L=191,20m; 50x3,0mm L=133,0m; 63x3,8 mm L=19,30m oraz z rur 100-RC PN10 ø 63 L= 70,80 m. Włączenia należy wykonać przez nawiertki do rur PE typu NWZ ze zintegrowanym zaworem odcinającym bądź za pomocą trójników z zamontowaniem zasuw odcinających. Do każdego odbiorcy zaprojektowano jedno przyłącze zakończone wodomierzem. Umieszczenie wodomierzy zaprojektowano w budynkach mieszkalnych.

Ze względu na przemarzanie przewody wodociągowe należy układać zapewniając przykrycie od wierzchu rury gruntem min. 1,60m.

Sieć wodociągową i przyłącza należy oznaczyć za pomocą taśmy koloru niebieskiego wykonanej z PE lub PVC z wtopioną wkładką metalizowaną, taśmę układać na głęb. 70 - 90 cm pod terenem, umożliwiając ich lokalizację z poziomu terenu. Wkładka metalowa powinna zostać połączona z obudową zasuw lub ich trzpieniem metalowym.

Po wykonaniu robót należy wykonać prace budowlane i odtworzeniowe przywracając nawierzchnię do stanu pierwotnego z uwzględnieniem występujących warstw podbudowy i nawierzchni.

- Przejścia pod przeszkodami terenowymi.

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem oraz projektowanych przyłączy występują skrzyżowania z drogami, rowami melioracyjnymi, torami kolejowymi, z przeszkodami nadziemnymi, istniejącym zainwentaryzowanym uzbrojeniem. Skrzyżowania z przeszkodami należy wykonać zgodnie z częścią graficzną projektu  i uzgodnieniami spółek PKP. Przejścia pod rowami melioracyjnymi, drogami, torami PKP należy wykonać w rurach osłonowych. Ponadto na terenie objętym opracowaniem znajdują się urządzenia melioracji. W stosunku do urządzeń nadziemnych przewody wodociągowe układać w odległościach wynikających z uzgodnień z ich właścicielem, warunków technicznych, norm lub w odległościach podanych w części graficznej projektu.

10) Próba szczelności.

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z normą PN – EN 805.

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić próby na ciśnienie z zachowaniem zasad:

- łuki, trójniki, połączenia podczas próby powinny być odkryte

- próbie należy poddać cały wodociąg, a jeśli nie jest to możliwe, należy badać go odcinkami tak, aby w najniższym punkcie każdego badanego odcinka możliwe było uzyskanie ciśnienia próbnego

- proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone,

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń

- przed rozpoczęciem prób należy usunąć z rurociągu gruz i obce przedmioty

- do przeprowadzenia próby należy użyć wody wodociągowej

- na tyle na ile to jest możliwe należy usunąć z rurociągu powietrze, napełnianie rozpocząć w najniższym punkcie rurociągu

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny

- po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, a wszystkie urządzenia do odpowietrzania w czasie opróżniania powinny być otwarte

- napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci

- w chwili uzupełniania hydranty spełniające jednocześnie rolę odpowietrzników powinny być otwarte

- w czasie prowadzenia próby wszystkie urządzenia odpowietrzające powinny być zamknięte, a zasuwy pośrednie zamontowane na rurociągu otwarte (za wyjątkiem zasuwy w węźle    W1 – włączeniowym).

Procedura badania szczelności przedstawiona została w normie PN-EN 805. Próbę prowadzić wg procedury dla rur o własnościach lepkosprężystych (A27) jako próbę złożoną z fazy wstępnej, zintegrowanej próby spadku ciśnienia oraz fazy próby głównej.

Zrealizowanie fazy wstępnej jest warunkiem przeprowadzenia fazy próby głównej.

11) Dezynfekcja przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. Po stwierdzeniu , że woda z płukania przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia , konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzony np. wodnym roztworem chloru. Chemikalia należy dodawać w takiej ilości, aby wynikowa zawartość chloru wynosiła 50 mg /l przez całą długość rurociągu po całkowitym jego napełnieniu.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji i przepłukaniu należy przeprowadzić analizę bakteriologiczną wody. Dezynfekcję prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 805 rozdział 12. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody i spełnieniu wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015, poz. 1989) sieć wodociągowa wraz z przyłączami może być dopuszczona do użytkowania.

4.  Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia

Jakiekolwiek podane w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiarze, nazwy własne są przykładowe, zaś ewentualne wskazanie przez Zamawiającego producenta lub nazwy handlowej określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

5. Gwarancja.

Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy gwarancji, ale nie więcej niż 72 miesiące.

6.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakres zamówienia określają:

1) Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ,

2) Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ,

7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

- Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wraz z:

- oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika Budowy,

- decyzją o nadaniu uprawnień,

- zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

- oświadczeniem kierownika budowy potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu dla osoby pełniącej tę funkcję.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców,

- ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie,

- zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami ustawy i wzoru umowy - w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom,

- do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego zamówienia w obrębie przejętego terenu budowy, od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej oraz ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienależytym wykonaniem obowiązków umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca musi być też ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię polis Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót i na objazdach, musi być ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu o ile będą konieczne na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru, Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.

- Wykonawca robót zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ewentualnych dojazdów i dojść do posesji.

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane,  będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie 14 dni od podpisania umowy oraz aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania poleceń Inspektora nadzoru związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inspektora nadzoru na realizację tych poleceń.

- Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty do odbioru ostatecznego.

- Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy i kierownicy robót w poszczególnych branżach wykonujący czynności przy realizacji przedmiotowego zamówienia biegle posługiwali się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy, ale nie więcej niż 72 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia robót do odbioru ostatecznego.

- W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143b – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w  roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych – co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do robót przez podwykonawcę.

7. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

8. Zamawiający informuje, że powyższe zasady  mają zastosowanie także wobec dalszych podwykonawców.

9.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11. Zamawiający dopuszcza zmiany do umowy możliwe w zakresie wskazanym w art. 144 ustawy .

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

data rozpoczęcia: data udzielenia zamówienia-podpisanie umowy

data zakończenia: 20.11.2017 r.

VI.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania u udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100.000,00 zł.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.

3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 robót budowlanych w branży sanitarnej (budowa sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o długości minimum 3 km każda), o minimalnej wartości 300 000 zł brutto każda.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku, tj. liczba robót budowlanych, będą zsumowane.

2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie następującymi osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy posiadającym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej bez ograniczeń,

- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej dwóch ukończonych budowach sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych,

3) Osoba do kierowania robotami musi posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016.65)

VII  INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (Załącznik nr 5 do SIWZ)

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału.

VIII.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na:

    - ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ - dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu,

    - ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ - dotyczy przesłanek wykluczenia z postępowania.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

a)  Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

2.  Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:

- oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,

- Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione rzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

- Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt VI lit. A. ppkt 3 poz. 1) SIWZ.

- Rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt VI lit.A . ppkt 3 poz. 1) SIWZ.

- Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ – WYKAZ ROBÓT.

- Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt VI lit. A. ppkt 3 poz. 1) SIWZ.

2)	Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,  doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - WYKAZ OSÓB.

4.   Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.

5.  Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

      - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć w odniesieniu do tych podmiotów.

6. FORMA DOKUMENTÓW:

- Oświadczenia, o których mowa w pkt VIII pkt 1 ppkt 1 i 2  SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, inne niż oświadczenia wskazane w ww. punkcie,, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VIII ppkt 3) i 5) SIWZ, w przypadku:

a) wskazania dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych – Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W tym przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

b) wskazania przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII ppkt 5 poz. 1 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

    - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

    - Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2016.1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219).

W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną dokument musi mieć formę skanu oryginału pisma.

    - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

    - Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

    - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

    - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

    - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

    - Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego:

              - w formie pisemnej na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach z siedzibą przy ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki

              - faksem na numer: 87 421 66 19

              - w formie elektronicznej, tj. w formie skanu oryginału pisma na adres e-mail: zwik@mikolajki.pl

    - Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Alicja Górska tel 87 4216 588 mail: alicja.gorska@mikolajki.pl

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 16 000,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy złotych),

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

Pieniądzu (przed terminie składania ofert) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Mikołajki nr konta: 56 9350 0001 0005 9662 2072 0002 z dopiskiem „Wadium na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej Woźnice – Grabnik”

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016.359 z późn. zm.).

Wadium wniesione przelewem na rachunek Zamawiającego uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.

Wykonawcę, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium wyklucza się z postepowania o udzielenie zamówienia.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

  - Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1.	Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.

  - W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. 	Ofertę składa się w języku polskim.

4. 	Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. 	Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:

- wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ;

FORMULARZ OFERTOWY musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w FORMULARZU OFERTOWYM w miejscu „PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) 	Kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej.

6. 	Wykonawca składa wraz z ofertą:

- wymienione w pkt VIII. ppkt 1 poz. 1) SIWZ oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

- pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli OFERTA lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo,

- pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- dokumenty, o których mowa w pkt VIII ppkt 1 poz. 2) SIWZ, stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

- Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

7.	Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.

XIII.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 18.08.2017 do godziny 1100 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferta złożona po terminie będzie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki oraz oznaczyć jak niżej:

Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………

……………………………

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki

OFERTA PRZETARGOWA

„Budowa sieci wodociągowej Woźnice – Grabnik”

Opatrzyć klauzulą „nie otwierać przed 18.08.2017 godz. 1115”

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie pominięta podczas rejestracji i w toku dalszego procedowania.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być dostarczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Ofertę wycofaną Zamawiający zwróci w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o wycofaniu oferty i kosztami zwrotu obciąży Wykonawcę.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu  18.08.01.2017r. o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego tj. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.bip.zwik.mikolajki.pl niezwłocznie po otwarciu ofert informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwę (firmę), adres (siedzibę) Wykonawców, a także informacje dotyczące cen złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

XIV.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cenę oferty należy obliczyć sporządzając uproszczony kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej na podstawie samodzielnie sporządzonych przedmiarów robót uwzględniających wszelkie niezbędne do wykonania nakłady rzeczowe oraz koszty bezpośrednie i pośrednie jakie mogą powstać z tytułu realizacji całego zamówienia.

- Cena wykonania zamówienia ryczałtowa.

- W kosztorysie ofertowym Wykonawca musi podać cenę ryczałtową całości zamówienia oraz i ryczałtową cenę jednostkową. Cena zamówienia obejmuje wszelkie roboty i nakłady niezbędne do wykonania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ oraz z innych niezbędnych do wykonania poszczególnych robót niezbędnych czynności, między innymi:

- obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót,

- wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania tj. między innymi: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza, placu budowy, niezbędne zabezpieczenia,

4. Cena ryczałtowa i jednostkowa cena ryczałtowa każdej pozycji podana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym musi uwzględniać wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5. Ceny wykonywanych robót nie będą waloryzowane.

6. W formularzu OFERTA należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.

XV.	 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

2.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:

(1) cena (brutto) - 60%

(2) okres gwarancji  - 30%

(3) termin wykonania - 10%

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

3.	Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny ofert:

X(1) x 60% + X(2) x 30% + X(3) x 10%

gdzie:

X(1) – liczba punktów przyznawana w kryterium cena (brutto)

X(2) - liczba punktów przyznawana w kryterium okres gwarancji

X(3) - liczba punktów przyznawana w kryterium termin wykonania

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

(1) Sposób obliczenia X(1):

- Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

| X(1) = | cena (brutto) najniższa x 100 pkt |
| --- | --- |
|  | cena (brutto) badanej oferty |

(2)Sposób obliczenia X(2):

  - Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz nie większy niż 72 miesiące. Wykonawca  zamówienia, który zaproponuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy otrzyma 0 pkt.

Wykonawca  zamówienia, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

| X(2)= | [okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach) - 36 miesięcy (minimalny okres gwarancji)] x 100 pkt |
| --- | --- |
|  | najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach) - 36 miesięcy (minimalny okres gwarancji) |  |

(3) Sposób obliczenia X(3):

W kryterium „termin wykonania zamówienia” Wykonawca za zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie:

| X(3) = |  | najkrótszy termin wykonania (w dniach) x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  |  | termin oferty badanej (w dniach) |  |

4.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.	Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVI.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1. poz. 1) i 4) na stronie internetowej, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.

XVII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ryczałtowej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

BS Mikołajki nr konta: 56 9350 0001 0005 9662 2072 0002

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera wzór Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

XVIII.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH

Zamawiający przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XIX.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień obowiązującego u Zamawiającego, jako zamówienie sektorowe, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot o których mowa w art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może wnieść umotywowane Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych na zakwalifikowanie zamówienia jako sektorowego.

- Wykonawcy zgodnie z Regulaminem w trakcie postępowania przysługuje prawo wniesienia umotywowanego Protestu na czynności Zamawiającego lub ich zaniechanie. Protest wnosi się w terminie nieprzekraczalnym 3 dni od chwili powzięcia wiadomości stanowiącej podstawę do jego wniesienia. Wniesienie protestu nie powoduje skutków prawnych stanowiących podstawę do zmiany terminów określonych w zamówieniu.

- Przy zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej kwoty o których mowa w pkt 1 wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX.	OFERTY CZĘŚCIOWE

Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

XXI.	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXII.	INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających.

XXIII.	OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

XXIV	ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywać należy na adres e-mail: zwik@mikolajki.pl w formie skanu oryginału pisma oraz niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

Strona internetowa Zamawiającego: : http://www.bip.zwik.mikolajki.pl

XXV.	INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

XXVI.	ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

XXVII.	INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVIII.	OKREŚLENIE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3a ustawy:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

XXIX. 	INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36a UST. 2 ustawy:

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

XXX.	  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO

- Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo lub umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,

- projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo lub umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- Zamawiający określa informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu:

Obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia, jeżeli ich wartość nie przekracza 50 000 zł.

XXXI.	PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKA WARTOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 143a UST. 3 ustawy:

Zamawiający określa, że procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

XXXII. 	STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2a ustawy:

Nie dotyczy

XXXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- ZAŁĄCZNIK NR 1  - FORMULARZ OFERTOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 2 - Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

- ZAŁĄCZNIK NR 3 - Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

- ZAŁĄCZNIK NR 4  -  wzór Umowy

- ZAŁĄCZNIK NR 5  -  ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

- ZAŁĄCZNIK NR 6  -  oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- ZAŁĄCZNIK NR 7  -  WYKAZ ROBÓT

- ZAŁĄCZNIK NR 8  - WYKAZ OSÓB

- ZAŁĄCZNIK NR 9- Dokumentacja projektowa

- ZAŁĄCZNIK NR 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót