# 1

# Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.  w  Mikołajkach

11 – 730  Mikołajki  ul. Łabędzia 1C

P R Z E T A R G    N I E O G R A N I C Z O N Y

## „Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2006/2007”

SPECYFIKACJE  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

### Formularz oferty

#### Instrukcja dla oferentów

- Opis przedmiotu zamówienia

- Formularz cenowy

- Projekt umowy/istotne i szczegółowe warunki umowy/

Mikołajki  wrzesień 2006r.

##### FORMULARZ  CENOWY

- W formularzu cenowym należy podać oddzielnie :

- cenę jednego litra oleju opałowego (netto, marża, VAT, brutto) oraz

wartość oferty (netto, VAT, brutto)

- cenę oleju opałowego  -  loco miejsce dostawy.

- Należy podać oddzielnie cenę każdego rodzaju oleju oraz łączną

wartość całej oferty.

- Oferta może zawierać tylko jedną cenę zawierającą w sobie koszt

transportu kołowego wraz z rozładunkiem/tankowaniem/ - loco

kotłownie w Mikołajkach.

## OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem dostawy jest olej opałowy mineralny lekki w ilości 25 000

litrów o następujących parametrach :

- Wartość opałowa  nie niższa niż                                          -  42 600 kJ/kg

- Zawartość siarki nie więcej niż                                            -  0,2  % /m/m

- Gęstość w temp. 15 oC, nie wyższa niż                               -  0,860 g/ml

- Temperatura zapłonu, nie niższa niż                                    -  56  oC

- Pozostałość po spopieleniu nie większa  niż                        -  0,01 % /m/m

- Lepkość kinematyczna w temp.20 oC nie większa niż        -  6,00 mm2/s

- Temperatura płynięcia nie wyższa niż                                  -  - 20 oC

- Przedmiotem dostawy jest olej opałowy mineralny średni w ogólnej ilości

261 000 litrów, w tym  :

a) olej opałowy średni mineralny w ilości 106 000 litrów o następujących

parametrach

- Wartość opałowa nie mniejsza niż                                        -  42 500 kJ/kg

- Zawartość siarki nie więcej niż                                             -  0,3 % /m/m

- Gęstość w temp. 20 oC nie wyższa niż                                 -  0,888 g/cm3

- Pozostałość po spopieleniu nie większa niż                          -  0,006 % /m/m

- Lepkość kinematyczna w temp.50oC nie większa niż          -  16,1 mm2/s

- Temperatura zapłonu  nie wyższa niż                                   -  190 oC

- Temperatura krzepnięcia (ujemna) nie mniej niż                  -   -18 oC

b) olej opałowy średni mineralny w ilości 155 000 litrów o następujących

parametrach

- Wartość opałowa nie mniejsza niż                                       -  42 500 kJ/kg

- Zawartość siarki nie więcej niż                                            -  0,3 %  /m/m

- Gęstość w temp. 20 oC nie wyższa niż                                -  0,888 g/cm3

- Pozostałość po spopieleniu nie większa niż                         -  0,006 % /m/m

- Lepkość kinematyczna w temp.50 oC  nie większa niż       -  31,9 mm2/s

- Temperatura zapłonu nie wyższa niż                                   -  232 oC

- Temperatura krzepnięcia  nie wyższa niż                             -  +17 oC

- Miejscami dostawy oleju wymienione w pkt.1 i 2 są kotłownie w  ZEC Sp. z o.o. w Mikołajkach :

- Miejsce każdej dostawy będzie wskazywane przez zamawiającego

wraz z zamówieniem,

- Oferta powinna obejmować całość zamówienia,

- Każda dostawa powinna być zrealizowana w ciągu 2 dni od dnia

telefonicznego powiadomienia dostawcy. Nie zachowanie terminu

dostawy powoduje odpowiedzialność dostawcy określoną w projekcie

umowy,

- Ilość zamówionego oleju wymienionego w pkt. 1 i 2 na sezon

grzewczy 2006/2007 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu,

w zależności od warunków atmosferycznych panujących w wymienionym sezonie grzewczym.